### МЕ68					Уважаемые покупатели!

Спасибо, что Вы приобрели изделие нашей фирмы!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство.

Высокие эксплуатационные качества и надежность блока питания во многом зависит от соблюдения правил эксплуатации, перечисленных ниже.

### СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ   БЛОК    ПИТАНИЯ

L60

ПАСПОРТ

1.Введение.

Настоящий паспорт распространяется на стабилизированные блоки питания постоянного напряжения серий  L60  с входным  напряжением   220 В, 50 Гц.

Блоки питания  стабилизированные  (БПС) предназначены для использования в качестве источников вторичного электропитания  в аппаратуре широкого применения.

Система  обозначения БПС:

L60 - 24 – 1.0

└─  1.0     -максимальный выходной ток,  А

└─────  24      -выходное напряжение,  В

└────────   L60   -серия  БПС

#### Блоки питания W100 соответствуют требованиям технических условий ПКМС 436234.000 ТУ.

Предприятие  – производитель оставляет за собой право вносить изменения в принципиальную схему и конструкцию блока, которые не повлекут за собой ухудшение параметров изделия.

2. Основные технические данные.

2.1. Номинальные выходные напряжения должны соответствовать значениям, указанным в таблице,  при

отклонениях входного переменного напряжения 220В плюс 10%, минус 15% и частоты 50Гц (1Гц.

| Обозначение БПС | Выходное напряжение,В | Выходной ток, А |
| --- | --- | --- |
|  | номинальное | предельное отклонение |  |
| L60-24-1,0 | 24 | (0,75 | 1,0 |
| W100-36-3,0 | 36 | (0,75 | 3,0 |
| W100-42-3,0 | 42 | (1,50 | 3,0 |

Примечание: Конкретное обозначение БПС, выходное напряжение и ток  определяются по маркировки на корпусе блока.

  - Время установки выходных напряжений БПС до нормированных значений - не более 8с.

2.3.   Технологическое отклонение выходного напряжения  - не более  3%.

2.4.   Нестабильность выходного напряжения во всем диапазоне изменений входного напряжения, выходного

тока, температуры окружающей среды - не более 2% от номинального значения выходного напряжения.

2.5.   Эффективная величина пульсаций выходного напряжения на клеммах БПС - не более 50 мВ.

2.6.   Квазипиковое значение напряжения помех на сетевых зажимах БПС

в диапазоне частот (0,15-0,5) МГц  не превышает -66 дБ ( мкВ ),

в диапазоне частот(0,5-5)МГц  не превышает -56 дБ ( мкВ ),

в диапазоне частот (5-30) МГц не  превышает -60 дБ ( мкВ ).

2.7.   Коэффициент полезного действия (КПД) БПС - не хуже 80%.

2.8.   Масса блока питания - не более 720 г.

  - Габаритные  размеры не превышают  160х50х30 мм

3. Комплект поставки.

В комплект поставки БПС входят:

-	Блок питания стабилизированный			1 шт.

-	Паспорт						1 шт.

4. Требования по технике безопасности.

4.1.   При эксплуатации БПС запрещается самостоятельный ремонт устройства, замена предохранителей  во

включенном состоянии.

4.2.   Запрещена эксплуатация БПС  с механическими повреждениями  корпуса, сетевого разъема, выходного

шнура или разъема.

4.3.   Не допускается эксплуатация БПС в условиях высокой влажности и при конденсации паров жидкостей.

БПС не должен подвергаться воздействию капель или брызг и никакие емкости с жидкостями не должны

устанавливаться вблизи.

5. Правила хранения и транспортировки.

5.1.    БПС необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от отопительных приборов, при

температуре воздуха от -40 ˚С до 50 ˚С. Относительная влажность воздуха не более 80% при  25 ˚С.

5.2.    При хранении недопустимо содержание в воздухе  паров кислот, щёлочей, агрессивных газов,

сред и примесей.

5.3.    После кратковременного хранения в холодных и сырых помещениях, а также после транспортировки, перед

включением следует выдержать БПС  в нормальных условиях не мене 2 часов.

5.4.    Срок хранения не более 5лет.

6. Свидетельство о приемке.

Блок питания стабилизированный – L60  изготовлен в соответствии  c ПКМС 436234.000 ТУ.

Дата приемки ______________ .

Штамп ОТК   _______________ .

7. Гарантийные обязательства.

7.1.   Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие БПС требованиям технических условий

ПКМС 436234.000 ТУ   при соблюдении потребителем  правил эксплуатации, хранения и транспортировки,

приведенных в настоящем паспорте.

7.2.   Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи или 18 месяцев со дня изготовления.

7.3.   В течении гарантийного срока изготовитель безвозмездно производит ремонт и обслуживание БПС.

7.4.   В случае несоблюдения потребителем условий эксплуатации и хранения, предприятие – изготовитель

рекламаций не принимает.

7.5.   Гарантийные обязательства утрачивают силу также в следующих случаях:

- несоблюдение требований  стабильности электрической сети, предъявляемых к данному БПС;

- наличие механических повреждений и следов самостоятельного ремонта;

- в случае утери гарантийного  талона (настоящего паспорта).

7.6.   Предприятие – изготовитель:  ООО «НЕАТЕХ»

Адрес отдела гарантийного ремонта:   107076, г.Москва,  Колодезный пер., д.2А, стр.2

тел. (495) 772-48-80 ,  8-(910) 430-28-33 , факс: (49654) 327-64

ГАРАНТИЙНЫЙ   ТАЛОН

на ремонт в течении гарантийного срока

Изделие:  Блок питания стабилизированный L60

Номер изделия __________________

Дата  выпуска  ______________

Дата  продажи  __________________

Штамп торгующей организации __________________________