ПАСПОРТ

НА  НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

(ТЕРМОЧЕХОЛ)

ТУ 3468-001-51190551-2010

Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.АЛ.16.В.09819

- Общие указания

  - Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия.

  - Паспорт, поставляемый с изделием, должен полностью ему соответствовать.

  - Паспорт входит в комплект поставки изделия и должен постоянно находиться при нем.

  - Все записи в паспорте должны производиться  отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

- Общие сведения об изделии

  - Наименование изделия:  термочехол

  - Обозначение: ТЧ НЕАТЕХ  БПР-LNB

  - Напряжение питания:  24вольта

  - Номинальная мощность: 40 ватт

  - Температура эксплуатации:  от -60° С до +40° С

  - Режим работы блока управления:

- включение питания при -20° С

- отключение питания при -10° С

  - Дата выпуска: .

  - Предприятие-изготовитель:  АО «НЕАТЕХ»

  - Заводской номер изделия:

  - Отметка ОТК ________________________________________________

- Условия хранения и транспортировки

  - Термочехол поставляется и хранится в таре из гофрокартона или в термопакетах.

  - При хранении в складских условиях штабелировать 5-6 штук в высоту.

  - Влажность должна быть не более 80%. Температура не ниже +5° С.

  - Транспортировка допускается любым видом транспорта.

- Гарантийные обязательства

4.1.Изготовитель термочехла гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ при

соблюдении правил эксплуатации и

хранения, замену и ремонт дефектных частей в течение одного года с момента продажи.

4.2.В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно заменяет вышедший из строя по его

вине термочехол. Без настоящего

руководства с отметкой о дате продажи термочехла претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ: При покупке термочехла необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи и

штампа продавца.  Требуйте проверки работоспособности и комплектности термочехла.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и следуйте

его  рекомендациям.

Дата продажи:  _______________________201___г.					 М.П.

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАГРЕВАТЕЛЬНОГО  УСТРОЙСТВА

(ТЕРМОЧЕХОЛ)

ТУ 3468-001-51190551-2010

Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.АЛ.16.В.09819

Нагревательное устройство предназначено для  расширения температурного диапазона работы  различного оборудования при отрицательных температурах от -25° С до  -60° С.

##### В состав нагревательного устройства входят:

- термочехол;

- блок управления нагревателем;

- блок питания 220/24,36,42 вольта, 90ватт), по согласованию возможна поставка без блока

- питания при условии

использования напряжения питания постоянного тока в пределах 12-55 вольт.

Фактическое напряжение питания и мощность нагревательного элемента термочехла  указывается  в

паспорте на изделие.

#### Термочехол

| Термочехол состоит из гибкого нагревательного элемента, термостойких защитных слоев и внешнего чехла. Для предотвращения перегрева, внутри термочехла установлен биметаллический выключатель на +70( С. Термочехол легко монтируется и фиксируется лентами с ворсистой молнией. | Рис. 1 |
| --- | --- |

#### Блок управления

| Блок управления подает и отключает напряжение питания на нагреватель термочехла в зависимости от температуры наружного воздуха и позволяет поддерживать работоспособность оборудования при снижении наружной температуры до -60( С. | Рис. 2 |
| --- | --- |

##### При правильном монтаже комплекта нагревательного устройства в автоматическом режиме обеспечивается работоспособность устройства при температуре наружного воздуха от -60( С до +40( С.

Температурный датчик блока управления крепится к месту, где требуется контролировать температуру.

Кабель питания нагревателя от сети питания до блока управления многожильный сечением не менее 1,5 кв. мм .

Схема подключения блока питания к нагревателю на рис.3.

Рис.3  Схема подключения

Установка нагревательного устройства

Установка производится в следующем порядке:

- термочехол одевается на устройство;

- установка температурного датчика блока управления нагревателем производится в месте, где необходимо контролировать

температуру;

- провода питания термочехла присоединяются к клеммам блока управления согласно схеме подключения рис. 3 (термочехол может

поставляться с подключенным блоком управления);

- подключается сеть питания нагревателя посредством кабеля питания через разъем блока управления, соблюдая при этом полярность

напряжения.

Примечание

1.Установку устройства с термочехлом производите при температуре окружающего воздуха не ниже -30(С.

2.Строго соблюдайте полярность напряжения при подключении блока управления к сети питания.

3.При температуре окружающего воздуха выше -10º С отключайте сеть питания нагревателя.

4.Нормальная работа нагревательного устройства гарантируется  в диапазоне температур от -20º С до -60º С при условии постоянного его включения в сеть начиная с температуры -20º С. При необходимости включения нагревательного устройства в температурном диапазоне от  -30º С до  -70º С необходимо выдержать этот режим не менее 30 минут -

для температуры -30ºС, 60минут -  для -40/-50ºС,  120минут -  для -60ºС,  только после этого пользоваться оборудованием.