ПАСПОРТ

НА  НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО(ТЕРМОЧЕХОЛ)

НЭП  5000.00.400 – 06 ПС

СЕРТИФИКАТ №ТС RUC-RU.ГБ04.В.00243

1.	Общие указания.

1.1.	Паспорт является документом, удостоверяющим, гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия.

1.2.	Паспорт, поставляемый с изделием, должен полностью ему соответствовать.

1.3.	Паспорт входит в комплект поставки изделия и должен постоянно находиться при нем.

1.4.	Все записи в паспорте должны производиться чернилами, отчетливо и аккуратно.

1.5.	Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются

## 2.	 Назначение и область применения

#### 2.1.	Термочехол предназначен для обогрева контрольно-измерительных приборов и автоматики, электро- и радиооборудования в нефтегазовых и других отраслях промышленности.

#### 2.2.		Термочехол выполнен во взрывозащищенном исполнении, его составные части имеют маркировку взрывозащиты:

#### нагревательный элемент		2ExmIIT5X

#### блок управления		2ExeIIT5

##### коробка соединительная ЕхТМ РW02.00-012 ВО, (1ЕхеIILТ4Gb), производства  Peppers

3.	Общие сведения об изделии

3.1.	Наименование изделия: 			Термочехол

3.2.	Обозначение:

3.3.	Напряжение питания:				220 вольт, 50Гц

3.4.	Номинальная мощность: 			_______ Ватт

3.5.	Температура эксплуатации:  			от +40°С до –60°С

3.6.	Режим работы блока управления:

включение питания при      			-20°С

отключение питания при    			-15°С

3.7.	Дата выпуска :				________________________.

3.8.	Предприятие-изготовитель: 			ООО «НЕАТЕХ»

3.9.	Заводской номер изделия:

##### Отметка ОТК _____________________________________________________

4.	Условия хранения и транспортировки

4.1.	Термочехол поставляется и хранится в таре из гофрокартона или в термопакетах.

4.2.	При хранении в складских условиях штабелировать 5-6 штук в высоту.

4.3.	Влажность должна быть не более 98% при температуре +25*С.

4.4.	Транспортировка допускается любым видом транспорта.

5.	Гарантийные обязательства

5.1.	Изготовитель термочехла гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ при соблюдении правил эксплуатации и хранения, замену и ремонт дефектных частей в течении двух лет с момента продажи.

5.2.	В течении гарантийного срока изготовитель безвозмездно заменяет вышедший из строя термочехол по его вине. Без настоящего руководства с отметкой о дате продажи термочехла претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ! При покупке термочехла необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи и штампа продавца.Требуйте проверки работоспособности и комплектности термочехла.  Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Дата продажи:   						М.П.

ПАСПОРТ

НА  НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО(ТЕРМОЧЕХОЛ)

НЭП  5000.00.400 – 06 ПС

СЕРТИФИКАТ №ТС RUC-RU.ГБ04.В.00243

1.	Общие указания.

1.1.	Паспорт является документом, удостоверяющим, гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия.

1.2.	Паспорт, поставляемый с изделием, должен полностью ему соответствовать.

1.3.	Паспорт входит в комплект поставки изделия и должен постоянно находиться при нем.

1.4.	Все записи в паспорте должны производиться чернилами, отчетливо и аккуратно.

1.5.	Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются

## 2.	 Назначение и область применения

#### 2.1.	Термочехол предназначен для обогрева контрольно-измерительных приборов и автоматики, электро- и радиооборудования в нефтегазовых и других отраслях промышленности.

#### 2.2.		Термочехол выполнен во взрывозащищенном исполнении, его составные части имеют маркировку взрывозащиты:

#### нагревательный элемент		2ExmIIT5X

#### блок управления		2ExeIIT5

- коробка соединительная ЕхТМ РW02.00-012 ВО, (1ЕхеIILТ4Gb), производства  Peppers

3.	Общие сведения об изделии

3.1.	Наименование изделия: 			Термочехол

3.2.	Обозначение:

3.3.	Напряжение питания:				220 вольт, 50Гц

3.4.	Номинальная мощность: 			_______Ватт

3.5.	Температура эксплуатации:  			от +40°С до – 60°С

3.6.	Режим работы блока управления:

включение питания при      			-20°С

отключение питания при    			-15°С

3.7.	Дата выпуска :				____________________________

3.8.	Предприятие-изготовитель: 			ООО «НЕАТЕХ»

3.9.	Заводской номер изделия:

##### Отметка ОТК _____________________________________________________

4.	Условия хранения и транспортировки

4.1.	Термочехол поставляется и хранится в таре из гофрокартона или в термопакетах.

4.2.	При хранении в складских условиях штабелировать 5-6 штук в высоту.

4.3.	Влажность должна быть не более 98%  при  температуре  +25*С.

4.4.	Транспортировка допускается любым видом транспорта.

5.	Гарантийные обязательства

5.1.	Изготовитель термочехла гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ при соблюдении правил эксплуатации и хранения, замену и ремонт дефектных частей в течении двух лет с момента продажи.

5.2.	В течении гарантийного срока изготовитель безвозмездно заменяет вышедший из строя термочехол по его вине. Без настоящего руководства с отметкой о дате продажи термочехла претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ! При покупке термочехла необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи и штампа продавца.Требуйте проверки работоспособности и комплектности термочехла.  Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Дата продажи:   						М.П.

### рис. 1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАГРЕВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

(ТЕРМОЧЕХОЛ)НЭП 5000.00.400 – 06 РЭ

СЕРТИФИКАТ №ТС RUC-RU.ГБ04.В.00243

Данное руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для ознакомления с устройством, работой и правилами монтажа и эксплуатации термочехла (далее ТЧ).

РЭ содержит следующие разделы:

- Назначение и область применения ТЧ;

- Состав, устройство и работа ТЧ;

- Эксплуатационные ограничения;

- Рекомендации по установке;

- Обеспечение взрывозащищенности;

- Техническое обслуживание;

- Хранение и транспортирование;

- Комплектность;

- Гарантия изготовителя;

- Приложение (справочное).

- Назначение и область применения.

1.1.   ТЧ предназначен для обогрева контрольно-измерительных приборов и автоматики, электро- и радиооборудования в нефтегазовых и других отраслях промышленности.

1.2.   Термочехол выполнен во взрывозащищенном исполнении, его составные части имеют маркировку взрывозащиты:

нагревательный элемент		- 2ExmIIT5X,

блок управления		- 2ExеIIT5,

коробка соединительная Ех  ТМ РW02.00-012 ВО, (1ЕхеIILТ4Gb), производства  Peppers

и соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 30852.17-2002 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ 30852.13-99, гл.7.3 ПУЭ, 3.4 ПТЭЭП и другим директивным документам регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

- Состав, устройство и работа ТЧ.

2.1.   При изготовлении ТЧ используется  два вида  ткани внешняя оболочка и внутренняя между которыми находится теплоизоляционный слой из вспененного каучука (диапазон рабочих температур -200С° до +105С°) или другого аналогичного теплоизолятора.

2.2.   При изготовлении внешней оболочки.

Материалами-носителями являются: стеклоткань, ткань из арамида (Kevlar®, Nomex®), ткань из полиэфира и полиамида, разновидности фольги и войлока (ПЕТ, алюминий, шерсть, арамиды), разновидности пены.

Материалы для покрытия: силикон, фтор-каучук (Viton®), акрилат, полиэстр, клей (силикон, полиэстр, акрилат), смола (силикон).

2.3.   При изготовление внутреней оболочки.

Используется антистатическая ткань серии «Премьер FR », которая применяется для комплексной защиты персонала и оборудования от открытого пламени и повышенных температур, статического электричества, попадания влаги, масел и нефтепродуктов.

EN 531 защита от открытого пламени и повышенных температур

EN 1149 защита от статического электричества.

2.4.    Нагревательный элемент (далее НЭ), установленный во внутреннем кармане ТЧ.

НЭ представляет собой полимерную ткань на основе токопроводящих нитей в сочетании с токораспределительными шинами, заизолированными в многослойную трудно горючую герметичную оболочку.

2.5.    Блок управления температурой (далее БУ), установленный в соединительную коробку.

Является автономным устройством, предназначенным для подачи электропитания от сети питания 220В к НЭ.

2.6.    Кабель питания НЭ серии (КВВЭМ-ХЛ - кабель с поливинилхлоридной изоляцией с неэкранированными  жилами, парами или тройками) либо другими идентичными аналогами.

2.6.   Работа ТЧ заключается в следующем.

НЭ подключен  к БУ расположенный в соединительной коробке Ех, далее КП(тип КП ХЛ1(ВЭЛАН), TMPW02. 03(ПЕППЕРС) или другие идентичные аналоги). БУ снимая показатели температуры, окружающей среды при достижении заданной температуры включения подает напряжение питания на НЭ. При снижении температуры воздуха до заданной температуры БУ отключит питание. С целью защиты от перегрева НЭ, устанавливается термоограничитель, отключающий напряжение питания  при достижении температуры +700С.

- Эксплуатационные ограничения.

3.1.   При эксплуатации ТЧ предусмотреть меры по защите НЭ от механических повреждений.

3.2.   Запрещается во взрывоопасных зонах извлекать работающий НЭ из ТЧ.

4.	Рекомендации по установке.

4.1    Установка производится в следующем порядке:

- ТЧ аккуратно одевается на устройство;

- Кабель питания раскладывается (для удобства понимания точки крепления КП);

- Разберите КП (обычно шесть винтов зависит от серии КП), снимите крышку извлеките комплект крепления КП;

- Открутите винт крепления клеммной колодки (находится в центре колодки), аккуратно извлеките клеммную колодку, БУ для удобства подвода кабеля питания.

- Отверните кабельный ввод (обычно правый верхний) извлеките шайбу,  резиновый уплотнитель и пластмассовый концевик.

- Для удобства монтажа снимите наружную изоляцию  подводящего кабеля питания  (около 5см.). Наденьте кабельный ввод, пластмассовый концевик, резиновый уплотнитель и шайбу на кабель, прикрутите кабельный ввод к КП.

- Подключите провода питания согласно схеме (рис1).

- Установите клеммную колодку на место и закройте крышку КП.

Внимание! Перед подключением, снятием и другими действиями  связанными с риском поражения электрическим током  отключайте питание  ТЧ и его компонентов!

Рекомендуемая температура установки ТЧ не ниже минус 20(С.

При выполнении работ с ТЧ необходимо руководствоваться «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ и «Межотраслевыми правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00.

По способу защиты от поражения электрическим током ТЧ относиться ко 2 классу и блок управления к 0 классу по ГОСТ 12.2.007.0.

Перед монтажом ТЧ проверить:

целостность внешней оболочки ТЧ, НЭ, БУ и кабеля питания;

отсутствие повреждений кабеля питания;

наличие всех крепежных элементов;

наличие предупредительных надписей;

Внимание! Нормальная работа нагревательного устройства гарантируется в диапазоне температур от -200С до -600С при условии постоянного его включения в сеть начиная с температуры -200С. При необходимости включенияоборудования с установленным нагревательным устройством в температурном диапазоне от -300С до -600С(в зависимости от рабочей температуры оборудования) необходимо выдержать этот режим не менее 30 минут для температуры -300С, 60 минут - для -400С и -500С, 120 минут для -600С, только после этого пользоваться оборудованием(так называемый «холодный старт»).

- Обеспечение взрывозащищенности.

Взрывозащищенность ТЧ обеспечивается видами взрывозащиты «Защита вида е» по ГОСТ 30852.8-2002, «Герметизация компаундом (m)» по ГОСТ 30852.17-2002и общими требованиями ГОСТ 30852.0 следующими мерами:

использованием соеденительной коробки типа КП , имеющей действующий Сертификат соответствия;

заливкой искроопасных электрических частей блока управления компаундом;

изоляцией искроопасных электрических частей нагревательного элемента теплоизоляционным, водоотталкивающим материалом толщиной до 3 мм с каждой стороны;

наличием встроенных предохранителей в цепи питания, служащих для ограничения превышения температуры поверхности изделия и температурного класса.

Монтаж и эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 30852.17-2002

Техническое обслуживание.

6.1.   Безопасность.

НЭ по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 2 в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

БУ по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.2.   Порядок технического обслуживания.

При эксплуатации ТЧ должен подвергаться систематическому внешнему и периодическим осмотрам в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.16-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок.)».

Внимание! Эксплуатация ТЧ с повреждениями и неисправностями категорически запрещается.

6.1.1.   Ремонт.

Ремонт ТЧ должен производится предприятием изготовителем в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.18-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)».

# Хранение и транспортирование.

7.1.   Транспортирование.

ТЧ поставляется и хранится в таре из гофрокартона или в термопакетах.

Транспортирование ТЧ в упаковке осуществляется при условиях:

- температура окружающей среды – от - 700 до +600С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре плюс 250С.

Допускается транспортирование ТЧ всеми видами транспорта в негерметизированных отсеках (воздушным транспортом – в герметизированных отсеках) при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли.

7.2.   Хранение.

ТЧ допускает хранение в упаковке изготовителя в отапливаемых или не отапливаемых хранилищах.

Для отапливаемых хранилищ:

- температура окружающего воздуха – от плюс 10 до 400С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре плюс 250С.

Для не отапливаемых хранилищ:

- температура окружающего воздуха – от минус 400 до плюс 600С;

относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре плюс 250С.

При хранении в складских условиях штабелировать 5-6 штук в высоту.

8.    Комплектность

В комплект поставки одного ТЧ входят:

|  | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коробка соединительная | 1 | 1.Коробка соединительная ЕхКП ХЛ1(2ExеIIT5) , производства ВЭЛАН 2.Коробка соединительная ЕхTM PW02,03 (1ЕхеIILТ4Gb), производства Peppers 3.Коробка соединительная Ех АКВ-01А (2ExeIIT6X), производстваАтлант-Проджект |
|  | Термочехол с нагревательным элементом | 1 |  |
|  | Блок управления(располагается в коробке Ех) | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации НЭП.5000.00.400-06 РЭ | 1 |  |
|  | Паспорт НЭП.5000.00.400-06 ПС | 1 |  |
|  | Ех-сертификат на коробку разветвительную | 1 |  |
| 7 | Ех-сертификат на ТЧ | 1 |  |

- Гарантия изготовителя.

Изготовитель ТЧ гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ при соблюдении правил эксплуатации и хранения, замену и ремонт дефектных частей в течениидвух лет с момента продажи.

В течении гарантийного срока изготовитель безвозмездно заменяет вышедший из строя ТЧ по его вине. Без настоящего руководства с отметкой о дате продажи термочехла претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ!   При покупке термочехла необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи и штампа продавца.

Требуйте проверки работоспособности и комплектности термочехла. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

- ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное)

Перечень документов, на которые даны ссылки в тексте настоящего руководства по эксплуатации

| Обозначения | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.007.075 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12997-84 | Изделия ГСП. Общие технические условия |
| ГОСТ 14254-96 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |
| ГОСТ 21130-75 | Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкции и размеры |
| ГОСТ 30852.0-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования |
| ГОСТ 30852.8-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е |
| ГОСТ 30852.13-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) |
| ГОСТ 30852.16-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) |
| ГОСТ 30852.17-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «Герметизация компаундом (m)» |
| ГОСТ 30852.18-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ). |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РД153-34.0-03.150-00 | «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТРМ-016-2001 |