Компания  «НЕАТЕХ» проводит работы по созданию и отработке энергосистем на базе энергосберегающих технологий в области электротермии.

Важным звеном в создании таких систем являются разработки, основанные на использовании токопроводящих нитей  и греющих тканей на их основе. Нагревательный элемент представляет собой гибкую полимерную ткань на основе различных токопроводящих  нитей в сочетании с токораспределительными шинами. Напряжение питания от 12 до 380 вольт, удельная мощность до 20000 вт/м2. Конструкция и структура греющей ткани определяется в соответствии с требуемыми характеристиками. Оптимальная температура греющего элемента в пределах 70 *С. На греющую ткань и изделия из нее имеются российские патенты и сертификаты, в том числе и для взрывоопасных производств.

Большой интерес представляют работы, связанные с разработкой термочехлов, термоконтейнеров, термобоксов, термоматов для расширения температурного режима работы различного оборудования до -70*С.  Комплект термочехла состоит из: 
- термочехол с заизолированным нагревательным элементом(греющая ткань), имеющая в своем составе   датчик-термоограничитель, для отключения питания при перегреве; 
- блок управления включением(-25*С) и выключением(-15*С ) нагревательного элемента, 
(возможны другие температурные критерии); 
- блок питания 220\36(24, 42) вольта (для взрывозащищенного оборудования питание   220, 24 вольта).

Возможное применение:

1.Обогрев узлов различных комплексов(антенных, ракетных и т.п.) , связанных с угломестной и азимутальной корректировкой оборудования(различной мощности и излучения), а также самих зеркал.

2.Применение в системах, имитирующих действующую технику и агрегаты, при съемках со спутника теплового излучения объекта.

3.Обогрев бочек, цистерн и мягких резервуаров(флекситанков), при отрицательных температурах, в которых могут находиться различные жидкие материалы(техническая вода, нефтепродукты и т.п.).

4.Обогреваемые коврики: для снайперов, для лиц несущих службу на холоде, для палаток временного размещения личного состава, для сушки обуви, в вольерах со служебными собаками.

5.В качестве настенных и напольных обогревателей в технических и бытовых помещениях.

6.Наземные антиоблединительные системы на крылья самолетов в период наземной подготовки техники(вместо жидкостных обрабатывающих систем и обдува горячим воздухом).

7.Термостатирование приборных отсеков специальной техники и термочехлы на головные части космических летательных аппаратов.

8. Обогрев отдельных участков территории и строений(ступеньки, пандусы, строительные площадки.

9.При строительстве:  применение термоматов для бетонных работ(ускоренное созревание бетона в холодных условиях), отогрев грунта, песка и гравия и т.п. материалов.

10.Комплексная антиобледенительная система против образования наледи и сосулек на крышах зданий и сооружений.

11.Обогреваемые конструкции сумок и контейнеров для поддержания рабочего температурного режима приборов,  электро- и пневмоинструмента при организации спасательных и других работ.

12. Обогрев кабины машиниста электровоза, обогрев вагонов пассажирских и обогрев грузов в технических вагонах, обогрев баков с технической и отработанной водой при минусовых температурах, обогрев стрелок, приборных и сигнальных железнодорожных ящиков.

Информацию предоставил  Генеральный директор АО «НЕАТЕХ» Владимир Безукладов